## Slide 1
EPH 多重噴嘴電子水量計
APQP 方塊圖與 P 圖（Boundary / Block / Parameter Diagram）
適用設計：主板 EPHBE1M-0002 D0／顯示板 EPHBE1D-0001 D0
依據文件：電路原理技術手冊 V1.0、EMC-IR-2026-001、CNPA49 第 8 章評估報告
關聯輸出：EPH-DFMEA-2026-001（V0.1 草案）
硬體工程部 │ 2026-08-13 │ Fine-tek 機密文件

## Slide 2
APQP 系統分解文件架構
邊界圖（Boundary Diagram）
界定分析範圍：系統邊界內外之互動者與介面型式（E 能量／I 資訊／P 實體），紅色虛線＝非預期雜訊介面。DFMEA 之範圍依據。
子系統方塊圖（Block Diagram）
各方塊內部訊號流與元件角色：輸入 → 處理 → 輸出，含 @ 預留（不上件）元件標註。失效傳遞路徑的判讀基礎。
P 圖（Parameter Diagram）
以理想功能為中心：輸入、控制因子（設計者可決定）、五類雜訊因子（僅能使設計穩健）、誤差狀態（＝DFMEA 失效模式來源）。
雜訊因子五分類（AIAG）：① 件間變異 ② 時間老化 ③ 顧客使用 ④ 外部環境 ⑤ 系統交互 │ 標示慣例：位號值前綴「@」＝不上件（DNP）預留位置

## Slide 3
系統方塊圖
EPHBE1M-0002 主板 ＋ EPHBE1D-0001 顯示板｜紅＝介面訊號、綠＝電源路徑
鋰電池組
ER26500 3.6 V／9 Ah
Cut-off 2.0 V
（不可更換）
01 POWER 電源方塊
D1 TVS（@ 預留）
U1 TPS7A2033 → 3.3 V
Iq 6.5 µA／壓差 140 mV
R3/R5 1 MΩ 電壓偵測
顯示板 EPHBE1D-0001
U1 BU9795AFV LCD 驅動 IC
LCM1 LCD-T16214C（24 SEG × 4 COM）
SW1 磁簧開關（選單切換）
葉輪感測前端
L1/L2 680 µH（DIP）
C22/C24 200 pF
f0 ≈ 432 kHz
C19 470 nF (ESICOM)
02 MCU 方塊
U2 MSP430FR5989IPM
FRAM 128 KB（非揮發）
ESI 葉輪掃描介面
Y1 32.768 kHz 時基
UCA0/UCA1 UART
UCB0 SPI／JTAG(SBW)
03 RS-485 方塊
U5 ADM3485EAR
R42/R49 偏壓（@ 預留）
TVS1/TVS2 突波保護
關斷電流 ≤ 1 µA
外部 Gateway
EXT_I/O_2（喚醒）
RS485_A／B、GND
北水／Fine-tek
自定通訊協定
J4：1.25 mm 4P
J3 預留介面
NBIOT_TX／RX（UART）
外部記憶體
U4 MX25V2033F
2 Mbit SPI NOR Flash
燒錄／除錯埠
J5：1.27 mm 4P
2-Wire JTAG (SBW)
光耦隔離輸入
Q1（@ 預留）／U3 KPC357NT
R33 887 Ω (If ≈ 2.4 mA)
BAT+／BAT−（J1）
VDD_3V3
BAT_DET（1.8 V）
J2（2.54 mm 8P）
LCD_CSB／SCL／SDA／INHb ＋ SWITCH_LCD（3-wire 序列）
UART：TX／RX
GPIO：DE、/RE
J4
RS485_A／B
ESICH0／ESICH1／ESICOM
（LC 諧振 ≈ 432 kHz）
SPI：CS#／SCLK／
SIMO／SOMI
SBWTCK／SBWTDIO
EXT_WAKE_UP（GPIO 中斷）
EXT_I/O_2（喚醒訊號）
■ 藍框：主板 EPHBE1M-0002 內部方塊 ■ 黃框：主板以外之板卡／模組 ── 紅：方塊間介面訊號 ── 綠：電源路徑
介面要點：J1 電池（不可更換）｜J2 顯示板 3-wire｜J3 預留 UART｜J4 外部 Gateway（EXT_I/O_2 喚醒＋RS485_A/B＋GND，北水／Fine-tek 自定協定，經 M12 四芯出線）｜J5 SBW 燒錄
Fine-tek 機密文件

## Slide 4
APQP 邊界圖（Boundary Diagram）
虛線框＝系統邊界；E＝能量、I＝資訊、P＝實體接觸；紅虛線＝非預期（雜訊）介面
鋰電池組 ER26500
（不可更換）
01 電源
TPS7A2033
顯示板
BU9795＋LCD
ESI 感測
L1/L2 諧振
02 MCU
MSP430FR5989
03 RS-485
ADM3485
外部記憶體
SPI Flash
光耦隔離
KPC357NT
氣候環境
溫度 −10~55 °C
濕熱 >95%RH
水流／葉輪
機械能（轉動）
隔錶殼非接觸感測
外部電磁環境
ESD 6/8 kV（8.13）
EFT／突波（8.11/8.16）
RF 場／靜磁場 1500 G
抄表員
磁棒切換顯示選單
讀取 LCD
外部 Gateway
北水／Fine-tek 自定協定
喚醒＋RS-485 抄讀
（共地、線長變異）
安裝／維護人員
錶體安裝／佈線
（電池不可更換）
系統邊界：EPH 電子水錶（主板 EPHBE1M-0002 ＋ 顯示板 EPHBE1D-0001）
E
E
E
E＋I（磁場／目視）
I＋E（J4：RS485_A/B）
I（J4：EXT_I/O_2 喚醒）
P
介面型式：E＝能量傳遞 I＝資訊傳遞 P＝實體接觸
─── 實線：功能性介面 --- 虛線：非預期（雜訊）介面
非預期介面（ESD／EFT／突波／RF／靜磁場 1500 G）直接對應 CNPA49 第 8 章測試項，為 DFMEA 失效原因之主要來源。
Fine-tek 機密文件

## Slide 5
01 電源方塊 — 內部方塊圖
TPS7A2033（Iq 6.5 µA）｜低電壓門檻 V_BAT < 3.4 V｜實測 I_avg ≤ 50 µA（壽命 >20 年）
J1 電池入口
ER26500 3.6 V／9 Ah
（防呆連接器）
D1 SMBJ5CA
TVS 突波鉗位
（@ 預留不上件）
U1 TPS7A2033
LDO 3.3 V
C1 輸入旁路 1 µF
C2／C3／C4
輸出複合去耦
10＋1＋0.1 µF
R3／R5 分壓
1 MΩ＋1 MΩ
增益 0.5
R4＋C5
RC 低通濾波
BAT_DET 輸出
→ MCU ADC（A3）
低電壓門檻 <3.4 V（1.70 V）
VDD_3V3
BAT_VIN
Fine-tek 機密文件

## Slide 6
01 電源方塊 — P 圖
高風險雜訊：⑤ RS-485 負載突波回灌、④ 濕熱表面漏電（1 MΩ 分壓）
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：LDO Vdo／電阻容差、MLCC 容差
② 時間老化：電池內阻上升、MLCC 容值衰減
③ 顧客使用：抄表頻率、低溫大負載通訊
④ 外部環境：溫度 −10~55 °C、濕熱表面漏電（8.6）
⑤ 系統交互：RS-485 發射之負載突波回灌
輸入（Input）
電池電能 3.6 V
（ER26500，9.0 Ah）
電源方塊（01 POWER）
3.6 V 電池能量 → 穩定 3.3 V 系統電源＋電池電壓資訊
理想功能／輸出
VDD_3V3 = 3.3 V ± 準確度
靜態電流 ≤ 6.5 µA
低電壓旗標：V_BAT < 3.4 V
誤差狀態（Error States）
3.3 V 失調（V_BAT < 3.44 V）
BAT_DET 誤判（漏電／取樣）
突波損壞、上電彈跳重置
控制因子（Control Factors）
LDO 選型（Vdo 140 mV／Iq 6.5 µA）
輸出複合去耦 10＋1＋0.1 µF
分壓阻值 1 MΩ（耗電 vs 精度）
D1 TVS（@ 預留）、0 Ω 量測點
Fine-tek 機密文件

## Slide 7
02 MCU 方塊 — 內部方塊圖
MSP430FR5989：FRAM 斷電保存＋ESI 自主計數＋LPM3
GPIO／中斷
EXT_WAKE_UP、SWITCH_LCD
LCD 介面 4 線
光耦輸出／磁簧開關
EXT_WAKE_UP
SWITCH_LCD
顯示板 J2
LCD_CSB/SCL/SDA/INHb
ESI 掃描引擎
LPM3 自主激勵／取樣
正交解碼 → 計數
葉輪感測前端
ESICH0/ESICH1/ESICOM
FRAM 128 KB
累計讀數／參數
斷電保存
RTC／ACLK
1 s 時基、排程
Y1 32.768 kHz
LFXIN／LFXOUT
12-bit ADC
電池電壓量測
電源方塊
BAT_DET（1.8 V）
UART UCA0
RS485_TX/RX＋DE/RE
03 RS-485 方塊
→ J4 → Gateway
UART UCA1／SPI UCB0
NBIOT_TX/RX（預留）／SPI
J3 預留／U4 Flash
UART（預留）／SPI 4 線
SBW 燒錄埠
SBWTCK／SBWTDIO
J5（1.27 mm 4P）
2-Wire JTAG
Fine-tek 機密文件

## Slide 8
02 MCU 方塊 — P 圖
關鍵誤差狀態：資料毀損 → 控制因子 SVS/BOR 低壓禁寫
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：晶振 CL／MCU 批次參數
② 時間老化：晶振老化（ppm/年）、FRAM 寫入壽命
③ 顧客使用：頻繁抄表喚醒、異常斷電事件
④ 外部環境：溫度→晶振拋物線溫漂（式 5-2）
⑤ 系統交互：電源雜訊、EMC 干擾進入時脈／重置腳
輸入（Input）
VDD_3V3、BAT_DET
ESI 感測訊號
UART 資料、SWITCH_LCD
MCU 方塊（02 MCU）
感測／通訊／電量資訊 → 正確累計計量、保存與排程
理想功能／輸出
累計讀數正確且斷電不失
時基誤差在預算內
通訊／顯示排程正確
誤差狀態（Error States）
計數錯誤、資料毀損
非預期重置（BOR／WDT）
時基漂移致時戳誤差
控制因子（Control Factors）
FRAM 寫入策略＋SVS/BOR 低壓禁寫
晶振負載電容匹配（式 5-1）
LPM 排程與喚醒源設計
去耦電容佈局、22 Ω 串阻
Fine-tek 機密文件

## Slide 9
03 葉輪感測前端（ESI） — 內部方塊圖
LC 諧振 f0 ≈ 432 kHz｜正交雙通道｜f_scan = 500 Hz（f_rot,max 50 圈/s，裕度 2.5 倍）｜C22/C24 已確認 C0G（圖面待補標）
葉輪金屬片
水流驅動轉動
渦流損耗調變
諧振電路 Q 值
L1＋C22 諧振電路
680 µH＋200 pF
f0 ≈ 432 kHz
L2＋C24 諧振電路
相位錯開（正交）
MCU ESI 模組
激勵 → 自由振盪
包絡取樣＋比較
正交解碼／計數
計數暫存器
→ FRAM 累計
（LPM3 下自主）
C19 ESICOM 基準
470 nF，星狀單點接地
磁耦合
ESICH0
ESICH1
Fine-tek 機密文件

## Slide 10
03 葉輪感測前端（ESI） — P 圖
全機雜訊因子最密集之方塊：五類全數有效，多數對應 CNPA49 8.x 測試項
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：L ±10%、C 容差 → f0 偏移
② 時間老化：線圈鏽蝕、三防漆劣化
③ 顧客使用：外加強磁竄改（8.18：1500 G）
④ 外部環境：溫度→f0 漂移、濕熱高阻節點漏電
⑤ 系統交互：RS-485／Gateway 線纜 EMI 落入 432 kHz 頻段
輸入（Input）
葉輪金屬片位置
（水流機械能）
MCU 激勵脈波
葉輪感測前端（ESI）
葉輪轉動（水流）→ 正確之正交計數（流量與流向）
理想功能／輸出
不漏計、不多計
流向判別正確
無流時計數為零（8.19）
誤差狀態（Error States）
漏計（衰減對比不足）
多計／無流爬數（底噪）
方向誤判（相位異常）
控制因子（Control Factors）
L/C 值與 C0G 介電質指定
比例式／自適應門檻＋遲滯
ESI ground island 星狀接地
L1/L2 遠離連接器 ≥15 mm、屏蔽
Fine-tek 機密文件

## Slide 11
04 外部記憶體（SPI Flash） — 內部方塊圖
MX25V2033F 2 Mbit｜歷史紀錄；即時讀數在 MCU FRAM
MCU UCB0
SPI 主控
CS#/SCLK/SIMO/SOMI
22 Ω 串阻
源端阻尼／限流
U4 MX25V2033F
2 Mbit NOR Flash
深度掉電 ≤ 1 µA
資料內容
歷史用量／事件旗標
參數備份
R35–R37 10 kΩ 上拉
CS#/SCLK/SI 定態
Fine-tek 機密文件

## Slide 12
04 外部記憶體（SPI Flash） — P 圖
關鍵控制：低壓禁寫（配合 SVS＋BAT_DET）
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：抹寫壽命個體差
② 時間老化：資料保持力隨溫度衰減
③ 顧客使用：通訊中斷電池、頻繁事件寫入
④ 外部環境：高溫加速電荷流失
⑤ 系統交互：SPI 線 EMI、電源軌突波
輸入（Input）
SPI 命令與資料
（UCB0，含 22 Ω 串阻）
VDD_3V3
外部記憶體（SPI Flash）
SPI 命令 → 歷史紀錄正確寫入、長期保存
理想功能／輸出
寫入／讀出資料正確
資料保存 ≥ 20 年
深度掉電 ≤ 1 µA
誤差狀態（Error States）
寫入中掉電致資料毀損
誤寫（CS# 浮接誤動作）
抹寫壽命耗盡之壞區
控制因子（Control Factors）
低壓禁寫（配合 SVS＋BAT_DET）
CS#/SCLK 10 kΩ 定態上拉
循序日誌＋磨損平均
就近 0.1 µF 去耦
Fine-tek 機密文件

## Slide 13
05 顯示方塊 — 內部方塊圖
BU9795AFV＋LCD-T16214C（24 SEG × 4 COM）｜LCD 常時顯示｜SW1 磁簧選單切換（5 選項：總累積／正向／反向／瞬時流量／診斷資訊頁）
主板 MCU
GPIO 3-wire 介面
上拉 @ 預留
J2／J1 排線
2.54 mm 8P
跨板互連
U1 BU9795AFV
段式 LCD 驅動
VLCD 偏壓產生
LCM1 玻璃
LCD-T16214C
24 SEG × 4 COM
SW1 磁簧開關
R1 上拉 10 kΩ
（R2 @ 預留）
CSB/SCL/SDA/INHb
SEG×24／COM×4
SWITCH_LCD（選單切換，5 選項）
Fine-tek 機密文件

## Slide 14
05 顯示方塊 — P 圖
磁棒靠近 H 位置約 1 秒後移開切換（B6）；誤換頁 4 分鐘自動復歸不影響功能，受磁事件計入磁干擾天數；玻璃工作溫度 −20~70 °C 與產品宣告 −25 °C 有低溫缺口（DFMEA 待處置）；注意跨板排線 ESD（8.13）
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：LCD 玻璃閾值電壓差異
② 時間老化：LCD 對比衰退、磁簧接點壽命
③ 顧客使用：磁棒操作頻率／角度
④ 外部環境：低溫響應變慢（玻璃 −20 °C 下限 vs 產品 −25 °C）、高溫對比下降、ESD
⑤ 系統交互：跨板排線拾取／輻射 EMI
輸入（Input）
3-wire 序列顯示資料
SWITCH_LCD（磁簧）
VDD_3V3
顯示方塊（顯示板）
顯示資料＋磁棒操作 → 常時正確顯示與換頁
理想功能／輸出
讀數／圖標常時顯示正確
選單切換（5 選項）可靠
顯示電流 µA 級
誤差狀態（Error States）
顯示錯亂／殘影
磁簧誤換頁（4 分鐘自動復歸，影響輕微）
ESD 經跨板線損壞（8.13）
控制因子（Control Factors）
BU9795 偏壓與 duty 設定
去彈跳＋長按＋4 分鐘回主畫面
介面線 22 Ω＋100 kΩ 上拉
板上本地去耦 0.1＋10 µF
Fine-tek 機密文件

## Slide 15
06 RS-485 通訊方塊 — 內部方塊圖
ADM3485EAR（關斷 ≤1 µA）｜R42/R49 失效保護偏壓 @ 預留
MCU UCA0
TX/RX（UART）
DE／RE（GPIO）
U5 ADM3485EAR
半雙工收發器
C27/C28 本地儲能
R45／R47
22 Ω 串阻
TVS1／TVS2
UDD32C05L01
SM712 突波鉗位
J4
A／B
GND
R42／R49 4.7 kΩ
失效保護偏壓
（@ 預留不上件）
RS485_A/B
Fine-tek 機密文件

## Slide 16
06 RS-485 通訊方塊 — P 圖
已知課題：共地耦合干擾 ESI（機制 #1）；已決策禁用終端電阻（式 9-3）、R42/R49 維持不上件
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：收發器門檻／偏壓電阻容差
② 時間老化：TVS 劣化、連接器接觸阻抗
③ 顧客使用：匯流排長度／節點數／加終端電阻（式 9-3）
④ 外部環境：EFT（8.11）、突波（8.16）、ESD（8.13）
⑤ 系統交互：對端接地雜訊經共地耦合（機制 #1）
輸入（Input）
UART TX/RX
DE／RE 方向控制
匯流排 A/B 差動訊號
RS-485 通訊方塊（03 RS-485）
UART 資料 ↔ 匯流排差動訊號（半雙工抄表）
理想功能／輸出
收發資料正確無誤碼
空閒時 RO 穩定（fail-safe）
關斷電流 ≤ 1 µA
誤差狀態（Error States）
誤碼／通訊中斷
共模雜訊灌入 DGND 干擾 ESI
突波／ESD 損壞收發器
控制因子（Control Factors）
fail-safe 偏壓 R42/R49（@ 預留，式 9-1）
TVS 兩級協調（SM712＋UDD32C）
本地儲能 10 µF＋0.1 µF
改善：CMC＋低電容 TVS（B1/A3）
Fine-tek 機密文件

## Slide 17
07 光耦隔離輸入 — 內部方塊圖
KPC357NT0B（CTR Rank B 130~260%）｜Gateway 位準 3.3~3.6 V → If ≈ 2.37~2.71 mA｜Q1／R50／R51 @ 預留
J4：EXT_I/O_2
Gateway 喚醒訊號
TVS3 入口鉗位
Q1 SGS2321
位準保護
（@ 預留）
R33 887 Ω
LED 限流
If ≈ 2.37 mA
U3 KPC357NT
光耦隔離
MCU
GPIO
中斷
L3 磁珠／C29 濾波（R50・R51 @ 預留）
高頻抑制與定態偏壓
EXT_WAKE_UP
Fine-tek 機密文件

## Slide 18
07 光耦隔離輸入 — P 圖
誤喚醒＝電池壽命殺手（不可更換）：去彈跳＋通訊逾時返回睡眠
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：光耦 CTR 個體分佈
② 時間老化：LED 光衰 → CTR 逐年下降
③ 顧客使用：外部線長與對端設備品質
④ 外部環境：EFT／突波直灌（8.11/8.16）
⑤ 系統交互：EXT_I/O_2 未隔離直連路徑（機制 #6）
輸入（Input）
EXT_I/O_1／EXT_I/O_2
（外部設備觸發，3.3~3.6 V）
光耦隔離輸入（EXT I/O）
外部觸發訊號 → 隔離後之可靠喚醒中斷
理想功能／輸出
正確產生 EXT_WAKE_UP
電氣隔離外部雜訊
待機零額外耗電
誤差狀態（Error States）
誤喚醒（雜訊觸發）
不喚醒（CTR 不足）
隔離失效（直連路徑）
控制因子（Control Factors）
R33=887 Ω 工作點（式 10-1）
CTR 餘裕 ≥ 2 倍（式 10-2，Rank B 130~260%）
L3 磁珠；R50/R51（@ 預留）
改善：π 濾波＋切斷直連（B5）
Fine-tek 機密文件

## Slide 19
08 外部 Gateway 介面 — 內部方塊圖
J4 四線：EXT_I/O_2 喚醒＋RS485_A/B＋GND｜北水／Fine-tek 自定協定｜錶體 M12 四芯出線
外部 Gateway
北水／Fine-tek
自定通訊協定
（喚醒＋抄讀）
J4：EXT_I/O_2
喚醒訊號線（3.3~3.6 V）
光耦隔離輸入
第 10 章
MCU 喚醒
EXT_WAKE_UP 中斷
退出 LPM
J4：RS485_A/B
＋GND（共地）
03 RS-485 方塊
ADM3485（第 9 章）
MCU UART
協定交易：CRC＋重試
完成後關斷返回睡眠
①喚醒
②資料交換
時序：① Gateway 驅動 EXT_I/O_2 → ② RS-485 依自定協定交易 → ③ 交易完成，收發器關斷（≤1 µA）、MCU 返回睡眠
Fine-tek 機密文件

## Slide 20
08 外部 Gateway 介面 — P 圖
⑤ 系統交互：Gateway 接地雜訊經共地進入 DGND（機制 #1）
雜訊因子（Noise Factors）
① 件間變異：連接器接觸阻抗、光耦 CTR
② 時間老化：接點氧化、TVS 劣化
③ 顧客使用：佈線長度／路徑、Gateway 供電品質
④ 外部環境：EFT／突波／ESD 沿線入侵（8.11/8.16/8.13）
⑤ 系統交互：Gateway 接地雜訊經共地進入 DGND（機制 #1）
輸入（Input）
EXT_I/O_2 喚醒訊號
RS485_A／B 資料
（北水／Fine-tek 協定）
外部 Gateway 介面（J4）
喚醒訊號＋RS-485 → 與 Gateway 完成一次抄讀交易
理想功能／輸出
喚醒可靠、不漏抄
資料交換正確（CRC）
待機電流 ≤ 1 µA
誤差狀態（Error States）
雜訊誤喚醒 → 空耗電
通訊失敗／逾時
共地雜訊干擾 ESI 計數
控制因子（Control Factors）
光耦隔離＋TVS3 入口鉗位
fail-safe 偏壓（式 9-1）
協定 CRC＋重試＋逾時返回睡眠
改善：CMC＋π 濾波（B1/B5）
Fine-tek 機密文件

## Slide 21
P 圖 → DFMEA 之轉換
理想功能／輸出
功能／要求（Function / Requirement）
誤差狀態（Error States）
潛在失效模式（Failure Mode）
雜訊因子（五分類）
潛在失效原因／機制（Causes）
控制因子（Control Factors）
現行設計管制—預防（Prevention）
已依此轉換建立 EPH-DFMEA-2026-001（V0.1，25 條失效模式；黃色標示＝數值／規格待確認）。S/O/D 初評值須由跨機能團隊會議定案。